| ПРИЛОЖЕНИЕ №2А ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА ЗА АНЕСТЕЗИОЛОГИЧНО РАБОТНО МЯСТО ПО ОБОСОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 |
| --- |
| Основни и задължителни технически изисквания и работни характеристики |
| I. Фабрично нов, компактен, мобилен апарат за инхалационна наркоза на деца и възрастни |
| Устройство и функции | Обхват | Предложение на участника – ДА/НЕ | Стр./каталог |
| Механичен ротаметричен блок за въздух, кислороди райски газ |  |  |  |
| Регулируем предпазен вентил за ограничаване на налягането при ръчно обдишване, както и предпазен вентил за високо налягане на вентилатора |  |  |  |
| Вградена акумулаторна батерия, позволяваща автономно време на работа: | над100 мин |  |  |
| Дисплей – цветен | Над 8-9’’ |  |  |
| Външен извод за свеж газ за включване на отворена система за обдишване |  |  |  |
| Кислороден байпас |  |  |  |
| Абсорбер за въглероден двуокис – за многократна употреба, с възможност за автоклавиране и вместимост: | ≥ 1.0 л. |  |  |
| Възможност за работа с два изпарителя при съответно блокиране на неизползвания в момента изпарител |  |  |  |
| Наличие на повече от 2 чекмеджета за аксесоари на количката на апарата |  |  |  |
| Потребителско меню на апарата на български език |  |  |  |
| Инструкции за работа на български език, в оригинал от производителя на апарата |  |  |  |
| Апаратът да е окомплектован с необходимите сензори и консумативи /минимум комплект пациентни шлангове, лицева маска за анестезия размер 4 и размер 5, сензор за поток, сензор за кислород и други консумативи необходими за работата му/ |  |  |  |
| Вентилатор осигуряващ нисък разход на газове и възможност за работа с нисък поток |  |  |  |
| Звукова и визуална аларма при ниско налягане на кислорода |  |  |  |
| Автоматично доставяне на газова смес и възможност за ръчно обдишване и подаване на газове |  |  |  |
| Еднократен дихателен обем: | От 20 до мин. 1400 мл. |  |  |
| Дихателна честота: | От 4-5 до 50 - 60 обдишвания за 1 мин. |  |  |
| Pmax : | Над 70 смН2О |  |  |
| Регулируем PEEP: | Мин до 20 смH2O |  |  |
| Инспираторна пауза: | 0 – 50 % |  |  |
| Съотношение I : E : | 4:1 до 1:4 |  |  |
| Режими на обдишване: ръчно / спонтанно, Обдишване по обем /IMV/IPPV/CMV/ Обдишване по налягане /PCV/ |  |  |  |
| Възможност за надграждане с режими Обдишване подпомагано по налягане – PS, Синхронизирано обдишване с подпомагане по налягане |  |  |  |
| Възможност за измерване, контролиране и мониториране на следните дихателни параметри: - честота на дишане - налягане в дихателните пътища - тидален обем - минутен обем - РЕЕР - пиково налягане - FiO2 - /инспираторна концентрация на кислород/ |  |  |  |
| Автоматичен диагностичен тест след включване на апарата и Тест за къмплаянс на системата, тест за лекаж в системата, тест за лекаж във вентилатора и тест на предпазните клапани |  |  |  |
| II. Анестезиологичен монитор |
| Цветен LCD дисплей с управление с докосване /touch-screen/, с размер: | Над 14-15” |  |  |
| Бутони за бърздостъп до основни менюта |  |  |  |
| VGA видео изход |  |  |  |
| Вградена Li-ion презареждаща се батерия, даваща независимост за | над 150 Минути. |  |  |
| Захранване: | 100-240V, 50-60 Hz |  |  |
| Вграден термопринтер за поне 3 криви; |  |  |  |
| Инструкции за работа на български език, в оригинал от производителя на апарата |  |  |  |
| Потребителско меню на българскиезик |  |  |  |
| Възможност за изобразяване на най-малко 10 криви в реално време |  |  |  |
| Калкулатор на дозиране на лекарства |  |  |  |
| Възможност за връзка, трансфер на данни и изображения до централна мониторна станция |  |  |  |
| Възможност за работа в операционна зала без интерференция на електронож |  |  |  |
| Методи на работа при измерване на неинвазивно кръвно налягане: ръчно, автоматично и продължително измерване в интервал | От 1 мин до мин 6-8 часа |  |  |
| Да измерва сърдечна честота в границите | Възрастни : в диапазона на 15-20 до мин 300 удара в мин, Деца: 10 -15 до мин 300 удара в мин. |  |  |
| Измерване на сатурация: | Диапазон 0 – 100%, резолюция 1%, |  |  |
| Да има възможност за измерване на температура с поне два електрода едновременно |  |  |  |
| Да има възможност за изобразяване поне 2 отвеждания от IBP едновременно, с динамично измерване на налягане в интервала | Диапазон 50 до 300 mmHg. |  |  |
| Да има възможност за изобразяване на графики и графики+трендове с памет: | Над 110-120 часа |  |  |
| Анализа на аритмия |  |  |  |
| Детекция на брадикардия и тахикардия при възрастни и деца при деца и възрастни |  |  |  |
| ЕКГ: 5 отвеждания, с възможност за изобразяване на: | Мин 5 криви. |  |  |
| Възможност за визуализация на данните от газовия анализ на анестезиологичния апарат с газов анализатор |  |  |  |
| Аларми на приоритетен принцип, 3 нива на важност |  |  |  |
| Функция: Замразяване на екрана |  |  |  |
| В комплект с кабели и модули за измерване на: a. EКГ, cъpдeчнa чecтoтa – 3 отвеждания, който да разполага с филтър за ел. шумове предизвикани от работа с електронож или дефибрилатор – за многократна употреба ; b. кислородна caтуpaция, пулсоксиметрия – за възрастни и деца, за многократна употреба ; c. нeинвaзивнo кpъвнo нaлягaнe за възрастни и деца, за многократна употреба ; d.телесна тeмпepaтуpа – кожна (опционално фарингеална, езофагеална), ректална |  |  |  |
| III. Газов анализатор |
| Да измерва инспираторна и експираторна концентрация на N2O, СО2 и О2, както и анестетици - Изофлуран, Севофлуран, (опционално Енфлоран и Десфлоран). Данните от анализатора да бъдат изобразявани на анестезиологичния монитор. |  |  |  |
| Допълнителни технически изисквания и работни характеристики |
| Апарат | Параметри | Предложение на участника – ДА/НЕ | Стр./каталог |
| 1. Тип вентилатор | Електрически задвижван, бутален вентилатор |  |  |
|  | Пневматимен вентилатор |  |  |
|  | Вентилатор с турбина |  |  |
| 2. Начин на доставяне на газова смес | С декуплиране на свежите газове |  |  |
|  | С компенсация на свежите газове |  |  |
|  | Други |  |  |

- В колона „Апарати” възложителят посочва онези характеристики, които са от значение при оценката и съответно определя броя на точките за всяка характеристика.